w w w . l e t i s m a r t . i t

LETIsmartLUCE - GUIDA UTENTE – www.cambratech.it

LETIsmart® è soggetta a coord. e controllo da parte di SCEN S.R.L. - P.I e C.F. 01114100322 – Via Colombara di Vignano, 13, 34015 MUGGIA (TS), ITALIA

1

w w w . l e t i s m a r t . i t

G	U	I	D	A	U	T	E	N	T	E	1

SCOPO DEL DISPOSITIVO	3

LE PARTI DEL DISPOSITIVO	4

PARTI DEL KIT LETIsmart LUCE	4

PARTI DEL KIT ANELLO LUCE	5

TIPOLOGIE DI GIUNTI	5

VISTA INGRANDITA SCHEDA ELETTRONICA	6

TIPOLOGIE DI PUNTE:	6

ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA	6

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO	7

PULIZIA	8

IN CASO DI GUASTO	8

USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO	9

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO LETISMART LUCE	9

DATI TECNICI	10

Come posso avere LETIsmart LUCE:

Il kit LETIsmart LUCE puoi acquistarlo presso il nostro rivenditore ufficiale e centro assistenza:

CAMBRATECH

+39 0321 51 80 18

info@cambratech.it

Via G. Carducci 35/B   28062 Cameri (NO) – Italia

LETIsmart® è soggetta a coord. e controllo da parte di SCEN S.R.L. - P.I e C.F. 01114100322 – Via Colombara di Vignano, 13, 34015 MUGGIA (TS), ITALIA

2

w w w . l e t i s m a r t . i t

SCOPO DEL DISPOSITIVO

L'idea nasce dalla costante osservazione delle difficoltà e dei rischi che le persone non vedenti affrontano mentre si muovono nel traffico e nel contesto cittadino, dove le insidie ed i pericoli sono sempre in agguato e dove l'orientamento spesso viene a mancare per molteplici motivi legati principalmente al rumore e alle barriere architettoniche che obbligano a percorsi alternativi, non sempre conosciuti, o a condizioni di scarsa visibilità come quella notturna con strade poco illuminate dove il non vedente rischia di non essere visto o di essere investito.

Nasce con l'obiettivo di mettere a disposizione del non vedente che utilizza il bastone bianco una serie di funzioni aggiuntive di grande rilievo per la propria autonomia ma integrate all’ interno del bastone, strumento che rimane insostituibile dal 1930, senza alterarne le molteplici peculiarità.

La prima condizione che è stata esaminata è l'attraversamento di una strada che, specialmente in condizioni di scarsa visibilità da parte dell'automobilista, ha purtroppo causato non pochi

investimenti al cieco che la stava attraversando. Questa insieme ad altre numerose situazioni di difficoltà ha portato alla creazione di LETIsmartLUCE, la prima soluzione al mondo che integra nel bastone bianco tradizionale una segnalazione luminosa a 360° in tecnologia LED, che si attiva automaticamente in situazioni di scarsa luminosità, generando un fascio luminoso pulsante sul segmento vicino alla punta.

In questo modo il cieco e/o l’ipovedente dotati di bastone bianco sono sempre visibili da tutti (persone, biciclette, automobili) e nel contempo non si modifica l’ergonomia e l’efficienza di questo

strumento di precisione che è appunto il bastone bianco. Infatti LETIsmart LUCE è un circuito

elettronico piccolissimo, dal peso di qualche grammo, nascosto nella parte terminale del bastone. Il tubolare che lo racchiude è realizzato in un particolare materiale polimerico che, oltre alla

leggerezza, resiste ad urti, sollecitazioni ed intemperie. La forte luminosità, che si attiva automaticamente in particolari condizioni, unitamente ad una tonalità bianco freddo e le tre pulsazioni al secondo, portano ad un alto livello la visibilità del cieco e dell’ipovedente da parte di

pedoni, automobilisti, autisti di mezzi pubblici garantendone una maggiore sicurezza. Il raggio di luce

- uniforme, illumina a 360° ed è rivolto verso terra per non disturbare l’utilizzatore ipovedente. Un sensore digitale ad alte prestazioni, controllato da un microprocessore, permette di gestire il fascio luminoso in modo completamente automatizzato e di mantenerlo acceso anche se il bastone viene

colpito dalla luce dei fari delle automobili. Un controllo della temporizzazione evita spegnimenti improvvisi quando si verificano cambiamenti di luce ambientale e invece fa spegnere automaticamente il bastone quando viene ripiegato.

- dotato di una microbatteria di alimentazione, facilmente sostituibile, che garantisce oltre 30 ore di segnalazione luminosa.

LETIsmart LUCE è stato testato e certificato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dall’I.RI.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione nella disabilità visiva) e da ANIOMAP ( Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità Autonomia Personale).

Il Progetto LetiSmart continua con LETIsmart VOCE, che fornirà al non vedente e all’ipovedente tutte le informazioni vocali necessarie per muoversi in modo autonomo nell’ambiente urbano.

LETIsmart® è soggetta a coord. e controllo da parte di SCEN S.R.L. - P.I e C.F. 01114100322 – Via Colombara di Vignano, 13, 34015 MUGGIA (TS), ITALIA

3

w w w . l e t i s m a r t . i t

LE PARTI DEL DISPOSITIVO

PARTI DEL KIT LETIsmart LUCE

Fig. 1 code 7V2475.1SCE E’ uguale per tutte le lunghezze e tipi di bastone bianco pieghevole

Fig.1

Fig.1.1	code 1M07918SCE

Tubo resina acetale omopolimero d.est.16,6 d.int.10,0 un lato filetto h14,0 M11 x 0,75 e L. 250,0mm.

Fig.1.2	code 1V27451SCE

Slitta con gancio, o-ring, scheda elettronica ed etichetta con lotto e sn° di identificazione.

Fig.1.3	code 1M07542SCE

*Opzione_Batteria 1,5V stilo AAAA alcalina 625mAh LR61-E96-LR8D425

| Fig.1.4 | code 1M08620SCE |
| --- | --- |
| Magnete cilindrico h.13,0 x dia.6,0mm |
| Fig.1.5 | code 1M08284SCE |
| Magnete cilindrico h.6,0 x dia.6,0mm |
| Fig.1.6 | code 1M44856SCE |

Fig.1.7	code 1C00376LIF

Cavo 22awg L. 700,0mm

Fig.1.8	code 1I02549SCE

Etichetta adesiva 40,0x16,0mm logo avviso & sicurezza magnete e scritta braille.

Fig.1.9.10.11 code 1B07252SCE

Adesivo epossidico busta 2 parti trasparente 3gr, paletta legno ed istruzioni.

Fig.1.12	code 1I24751SCE

Manuale avvertenze magnete

LETIsmart® è soggetta a coord. e controllo da parte di SCEN S.R.L. - P.I e C.F. 01114100322 – Via Colombara di Vignano, 13, 34015 MUGGIA (TS), ITALIA

4

w w w . l e t i s m a r t . i t

PARTI DEL KIT ANELLO LUCE

Il kit ANELLO LUCE rappresenta un’opzione aggiuntiva o sostitutiva al sistema di accensione e spegnimento automatico che per funzionare prevede la resinatura di un magnete all’interno del bastone bianco pieghevole.

Fig 2 Code 7V2475.1.1

Fig. 2

Fig. 2.1	code 1M44858SCE

ANELLO LUCE rosso in ABS.

Fig. 2.2	code 1I08464SCE

Etichetta adesiva 47,0x16,0mm logo avviso & sicurezza magnete e scritta braille.

Questa opzione ti permette di accendere e spegnere LETIsmart LUCE manualmente scorrendo semplicemente un anello dalla posizione di ON (verso il manico) a quella di OFF (verso la punta) e viceversa.

BENEFICI:

Evita la resinatura del magnete all’interno del bastone bianco pieghevole.

Evita che il sistema LETIsmart LUCE si accenda se l’utilizzatore richiude male il bastone quindi nel

caso in cui gli ultimi due segmenti di bastone non si tocchino e non rimangano paralleli.

Permette di spegnere il sistema LETIsmart LUCE pur continuando ad utilizzare il bastone bianco in luoghi poco illuminati come cinema e teatri.

TIPOLOGIE DI GIUNTI

Da selezionare in funzione del tipo di bastone bianco pieghevole.

Fig.2.1 code 7V2475.1.6SCE_1M07256SCE

Giunto alluminio cono CANCO h13,0 più filetto h10,0 M11x0,75mm

Fig.2.2 code 7V2475.1.7SCE_1M07257SCE

Giunto alluminio cilindro CANAL dia 10,3 x h39,0 più filetto h10 M11X0,75mm

Fig.2.3 code 7V2475.1.7SCE_1M07258SCE

Giunto alluminio cilindro per SVARO dia 10,94 x h32,0 più filetto h10 M11X0,75MM

Fig.2.4 code 7V2475.1.9SCE_1M07259SCE

Giunto alluminio cilindro canca <16 dia 10,50-12,8 x h48,5 più filetto h10 m11x0,75mm

LETIsmart® è soggetta a coord. e controllo da parte di SCEN S.R.L. - P.I e C.F. 01114100322 – Via Colombara di Vignano, 13, 34015 MUGGIA (TS), ITALIA

5

w w w . l e t i s m a r t . i t

VISTA INGRANDITA SCHEDA ELETTRONICA

Con batteria inserita ed indicazione interasse sensore magnetico rosso

>I< = Interasse sensore rosso

Fig.3	code 1V27451SCE

Slitta con gancio, o-ring, scheda elettronica ed etichetta con lotto e S/N di identificazione.

TIPOLOGIE DI PUNTE:

Si possono riutilizzare le solite punte con gancio oppure inserendo tappo innesto rosso si possono utilizzare le solite punte in commercio con attacco filettato M8 , esempi sotto indicati.

Fig. 4

ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA

LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER USO FUTURO.

Le istruzioni e gli avvisi di sicurezza contenuti in questa guida utente non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero presentarsi. Prestare la massima cura e attenzione

durante l’uso o la manutenzione di qualsiasi prodotto elettronico personale. Al fine di ridurre il rischio di lesioni o danneggiamenti al dispositivo accidentali, utilizzare sempre il prodotto conformemente alle

istruzioni del produttore. Qualsiasi tentativo di riparazione o altri interventi sui componenti del prodotto o la sostituzione degli stessi può comportare il rischio di lesioni personali. Il prodotto deve essere usato esclusivamente con la tipologia di batteria omologata. Non toccare il prodotto quando si

trova senza tubo se bagnato o nel caso sia caduto in un liquido. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive della necessaria conoscenza o esperienza solo sotto opportuna supervisione di un istruttore Qualificato di Orientamento & Mobilità o una volta ricevute tutte le istruzioni per farne un uso sicuro e per comprendere i pericoli ivi connessi.

Non utilizzare il prodotto: nei luoghi in cui l’uso di dispositivi elettronici è vietato; sopra o vicino fonti di calore come fuochi accesi; in caso risulti rotto, danneggiato o manomesso; dopo un’eccessiva esposizione a calore o umidità; se la batteria presenta fuoriuscita di liquidi.

LETIsmart® è soggetta a coord. e controllo da parte di SCEN S.R.L. - P.I e C.F. 01114100322 – Via Colombara di Vignano, 13, 34015 MUGGIA (TS), ITALIA

6

w w w . l e t i s m a r t . i t

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Per il corretto utilizzo del dispositivo è richiesto un traininig da parte di un istruttore Qualificato di Orientamento & Mobilità.

Questo dispositivo deve essere impiegato solo se installato correttamente all’ interno di un bastone

bianco pieghevole nuovo oppure usato per l’ utilizzo da parte di ciechi o ipovedenti. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Fare attenzione nella sostituzione della batteria perché se viene invertita la polarità la scheda elettronica oltre a non funzionare inizierà a riscaldarsi sempre di più fino alla possibile rottura.

Il lato negativo della batteria ha come identificazione un contatto a molla , si trova verso il manico del bastone ed è contrassegnato su un’etichetta da un (-).

Il lato positivo della batteria (sporgente) ha come identificazione un contatto a lamella, si trova verso la punta del bastone ed è contrassegnato su etichetta da un (+).

LETIsmart® è soggetta a coord. e controllo da parte di SCEN S.R.L. - P.I e C.F. 01114100322 – Via Colombara di Vignano, 13, 34015 MUGGIA (TS), ITALIA

7

w w w . l e t i s m a r t . i t

Alla chiusura del bastone, il dispositivo emette dei segnali “beeps” che indicano lo stato di carica

della batteria. Tre “beeps” significano batteria carica ovvero 1,5V con un’autonomia di circa 30ore, due “beeps” batteria significano batteria semi carica ovvero 1,3V, un “beep” significa batteria semi scarica ovvero 1,1V quindi cautelarsi per la sostituzione ed infine zero “beeps” batteria scarica da sostituire mantenendo comunque invariati l’uso e la peculiarità del bastone bianco.

L’alloggiamento della batteria è stato studiato affinché la sostituzione risulti facile se effettuata da un utente non vedente.

Non appoggiare il dispositivo su fornelli elettrici o a gas o dentro ad un forno caldo. Il corpo è resistente all’ acqua, agli urti, ai raggi UV, ha una buona resistenza chimica, un alto isolamento elettrico con grado di infiammabilità UL94HB e funziona in un range di temperatura da -20°C a +80°C .

Tenere i magneti lontano da oggetti sensibili al magnetismo, pacemaker o stimolatori cardiaci.

Leggere il foglio avvertenze del produttore allegato ai magneti nel kit.

L’utilizzo di accessori non raccomandati dal produttore, può provocare malfunzionamento e/o lesioni alle persone.

PULIZIA

La pulizia del tubo in resina (code 1M07918SCE) deve essere fatta con acqua a temperatura ambiente e/o comuni detergenti, preferibilmente liquidi, senza forti solventi, con un valore di pH tra 3 e 11 (né troppo acido né troppo alcalino).

IN CASO DI GUASTO

Non utilizzare il dispositivo se danneggiato o se mostra segnali di cattivo funzionamento oppure se ha subito qualche danno.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento del dispositivo spegnerlo e non manometterlo. Per riparazioni rivolgersi solamente al Servizio Clienti e post-vendita autorizzato dal costruttore e controllare che ci sia l’utilizzo solo di ricambi originali.

Il mancato rispetto di quanto indicato sopra può compromettere la sicurezza del dispositivo e far decadere il diritto alla garanzia.

LETIsmart® è soggetta a coord. e controllo da parte di SCEN S.R.L. - P.I e C.F. 01114100322 – Via Colombara di Vignano, 13, 34015 MUGGIA (TS), ITALIA

8

w w w . l e t i s m a r t . i t

USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO LETIsmart LUCE

VALIDE PER L’UNIONE EUROPEA E L’EFTA.

Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica che il prodotto e i singoli componenti (comprese le

batterie) non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Viceversa, è necessario smaltire il dispositivo consegnandolo a un punto di raccolta preposto per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La raccolta separata e il riciclo dell’apparecchiatura di scarto (comprese le batterie) al momento dello smaltimento favorirà lo smaltimento delle risorse naturali e assicurerà un riciclo che tuteli la salute e

l’ambiente. Lo smaltimento di apparecchiature di scarto tra i rifiuti urbani indifferenziati (ad es. in discarica o mediante incenerimento) può avere effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.

Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto ai fini del riciclo, rivolgersi all’ufficio locale preposto, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o al negozio in cui il dispositivo è stato acquistato.

L’importatore locale del dispositivo provvederà a finanziare il trattamento e il riciclaggio delle apparecchiature di scarto consegnate attraverso i punti di raccolta designati conformemente ai requisiti locali.

LETIsmart® è soggetta a coord. e controllo da parte di SCEN S.R.L. - P.I e C.F. 01114100322 – Via Colombara di Vignano, 13, 34015 MUGGIA (TS), ITALIA

9

w w w . l e t i s m a r t . i t

DATI TECNICI

SCHEDA ELETTRONICA

Alimentazione: Batteria stilo alkalina 1,5V AAAA LR61;E96;LR8D425;ANSI 25A

Attacco: Innesto a molla

Numero LED e tipo: 2 OVL-3321 InGan/zaffiro

Intensità: 8000mCD

Intervalli luminosi: 3 /secondo

Colore: Bianco freddo

Autonomia (led accesi): 30h

Autonomia (analisi luce): 200h

Autonomia (chiuso): 1000h

Sensore digitale: Alta sensibilità luce ambientale

TUBO

Visibilità luminosa: 360°

Materiale tubo: Resina acetalica omopolimero

Diametro (mm): Ø 13,60

Altezza (mm): 250,00 standard modificabile

Peso tubo (g): 15,53 (fibra Ca 21,9 e Al 12,7)

Peso slitta con batt. (g): 10,09 (solo scheda elettronica 1,53)

SERVIZIO CLIENTI E POST-VENDITA.

Contattare il rivenditore o il centro di assistenza tecnica ufficiale della tua nazione oppure info@letismart.it.

Per ulteriori informazioni sui tuoi diritti, visita il sito www.letismart.it e in particolare la Sezione Contatti.

Come posso avere LETIsmart LUCE:

Il kit LETIsmart LUCE puoi acquistarlo presso il nostro rivenditore ufficiale e centro assistenza:

CAMBRATECH

+39 0321 51 80 18

info@cambratech.it

Via G. Carducci 35/B   28062 Cameri (NO) - Italia

ATTENZIONE: Per un corretto utilizzo è richiesto un training da parte di un istruttore qualificato O&M.

LETIsmart LUCE è progettato e prodotto da SCEN S.r.l.

Il marchio commerciale è altresì proprietà di SCEN S.r.l.

(Via Milano 25, 34132 Trieste (TS), Italia).

©2018 Copyright.

LETIsmart® è soggetta a coord. e controllo da parte di SCEN S.R.L. - P.I e C.F. 01114100322 – Via Colombara di Vignano, 13, 34015 MUGGIA (TS), ITALIA

1 0